## Slide 1
Case 1: 부산항 저장소
암모니아 벙커링 최적화
Green Corridor Ammonia Optimization Model
2030-2050 20년 분석

## Slide 2
Executive Summary
최적 구성
2,500 m³ Shuttle + 2,000 m³/h Pump
20년 NPC
$217.14 Million
LCOAmmonia
$0.92 per ton
사이클 타임
6.92 hours

## Slide 3
Case 1: 부산항 저장소 시나리오
운영 구조: 부산항 저장탱크 → 부산항 내 선박 (2 nm)
주요 특징: 유연한 운영, 빠른 사이클 vs 저장탱크 CAPEX
저장 탱크: 35,000톤 | 셔틀: 500-5,000 m³
NPC: $217.14M | LCOAmmonia: $0.92/ton

## Slide 4
MILP 최적화 모델
목적함수: 20년 순현재가(NPC) 최소화
의사결정 변수: 셔틀 크기, 펌프 용량, 연도별 셧틀 수
주요 제약식: 수요 충족, 정박시간, 운영시간, 탱크용량
할인율: No Discounting (0%) - 모든 연도 동일 가중치

## Slide 5
NPC 히트맵 분석
행축: 셔틀 크기 (m³) | 열축: 펌프 용량 (m³/h)
최적 영역: 2,500 m³ 셔틀, 1,600-2,000 m³/h, NPC $217-220M
회피 영역: <1,200 m³/h 펌프, >4,000 m³ 셔틀
[이미지: case1_01_npc_heatmap.png]

## Slide 6
Top 10 시나리오 비교
1위: 2,500×2,000 $217.14M (최적)
2위-5위: 2,500×(1,800~1,200) $219-230M
6위-10위: 2,000×(2,000~1,600), 3,000×(1,400~1,200)
[이미지: case1_02_top10_breakdown.png]

## Slide 7
사이클 타임 분석
육상 적재: 1.67시간 (2,500 m³ ÷ 1,500 m³/h)
왕복 이동: 2.00시간 (부산항 내 2 nm)
펌핑: 1.25시간 (선박 적재)
총 사이클 타임: 6.92 시간 (연간 1,157회 가능)

## Slide 8
비용 구조 분석 (20년)
셔틀 CAPEX: $92.23M (42.4%)
저장탱크 CAPEX: $28.9M (13.3%) - 주의
연료/에너지 OPEX: $49.97M (23.0%)
20년 NPC: $217.14M

## Slide 9
운영 지표 및 효율성
시간 활용도: 100% | 연간 사이클: 1,157회
연간 급유: 578회 | 연간 공급: 2.89M ton
초기 (2030): 3-4 셔틀 | 최대 (2050): 30-40 셔틀
[이미지: case1_10_cost_vs_demand.png]

## Slide 10
민감도 분석
연료 가격: 매우 높은 영향도 (±10% → NPC ±$21.7M)
셀틀/펌프 크기: 중간 영향도
수요 증가: 높은 영향도 (셸틀 투자 필요)
[이미지: case1_11_tornado_diagram.png]

## Slide 11
구축 로드맵 (2030-2050)
Phase 1 (2030-33): 초기 인프라, 셔틀 3-4척, 저장탱크 35,000톤
Phase 2 (2034-40): 확대, 셔틀 10-12척 추가
Phase 3 (2041-50): 대규모 운영, 셔틀 30-40척 누적
[이미지: case1_08_year_shuttles.png]

## Slide 12
전략적 권고사항
Case 1 장점: 단거리 운영, 빠른 사이클, 유연성
Case 1 단점: 저장탱크 CAPEX $28.9M, 냉각 필수, 높은 NPC
권고: 펌프 1,200-2,000 m³/h | 셔틀 2,500 m³ (최적)
결론: 부산항 중심 운영 필수시만 선택. Case 2-2보다 38% 비쌈.